Les bips d'erreurs

| Nombre de bips | Signification | Solution |
| --- | --- | --- |
| 1 bip court répété | Erreur de rafraîchissement de la RAM | Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les |
| 2 bips courts | Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire |  |
| 3 bips courts | Echec mémoire dans les premiers 64Ko |  |
| 4 bips courts | Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer | Carte-mère défectueuse |
| 5 bips courts | Erreur de processeur | Réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien |
| 6 bips courts | Echec clavier | Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier |
| 7 bips courts | Erreur du mode virtuel | Carte-mère défectueuse |
| 8 bips courts | Le contrôleur vidéo manque la RAM est défectueuse | Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si le probème persiste, changez la carte graphique. |
| 9 bips courts | Erreur de la ROM du BIOS | Réinsérez le circuit DIP du Bios |
| 10 bips courts | Erreur d'accès à la mémoire CMOS | Carte-mère défectueuse |
| 11 bips courts | Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 ) | Réinsérez correctement la mémoire cache |
| 1 bip long, 2 courts | Erreur vidéo | Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique. |
| 1 bip long, 3 courts | Erreur vidéo | Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique. |
| pas de bip, mutisme total | Si le ventilateur se met en marche, le lecteur CD s'allume (le lecteur de disquettes reste éteint) | C'est un mauvais contact entre le processeur et la carte mère. Enlevez-le processeur et remettez le fermement en place |

(Source : http://www.gendnetclub.com/_bipdepar/_bipinit.html)